مشخصات فنی تابلوهای راهنمای اماکن شهری جزیره کیش

1- تابلوها از ورق یک تکه گالوانیزه گرم  به ضخامت 3 ميليمتر نصب شده بر روی پروفیل ناودانی شکل آلومینیومی فرم داده شده و زه آلومینیومی محافظ حاشیه برش شبرنگ تابلوها و اتصالات و يرآق آلات گالوانيزه گرم جهت نصب می باشند.

2- شبرنگ مصرفی صفحه اصلی تابلوها از شبرنگ مهندسی لانه زنبوری هفت ساله از مارک های معروف  DM ، 3M، Kiwalite و یا مهندسی پریسماتیک 7 ساله سری(High intensity prismatic) Rs3000  (تیپ چهارHip ) محصول کشورهای دارای حسن شهرت در زمینه تولید شبرنگ و مورد تایید وزارت راه و تایید کارفرما می باشد. (شبرنگهای منتسب به کشور چین از هر برند مورد تایید نمی باشد. )

3-  قیمتهای پیشنهادی شامل کلیه هزينه های تهیه مصالح، ساخت تابلو ها ، بسته بندی ، بارگیری ، حمل زمینی و دریایی از كارخانه تولید تا جزيره كيش، نصب تابلوها بر روی پایه های نصب شده و یا موجود و تحویل به کارفرما      می باشد.

4- شبرنگهاي مورد استفاده در پروژه مطابق شرح مندرج در بند 12 شرایط خصوصی عمل می گردد.

5-  سايز ، رنگ و نوع فونتهاي تابلوها مطابق با  تابلوهاي راهنمای اماکن شهری موجود در جزیره مي باشد و در صورتي كه رعايت نگردد پيمانكار مي بایست با هزينه خود نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايد. شبرنگ تابلوها در تنوع رنگی (حداکثر 6 رنگ) بر اساس اعلام نظر کار فرما تهیه می گردند.

6- رعايت دقيق ضخامت ورقها و كيفيت و رده شبرنگهاي مصرفي و تاريخ توليد آنها مهم و مورد تاكيد كارفرما         مي باشد.

7- تابلوها در دو نوع اشاره به راست و اشاره به چپ با نسبت تقریبی3/2 به راست و 3/1 به چپ ساخته می گردند ولی در مجموع تعداد و جهت تابلوها با نظر نهایی کارفرما ساخته می گردند.

8- یرآق آلات نصب تابلو ها و کلیه متعلقات مربوطه از نوع گالوانیزه گرم می باشند. پیچ و مهره های بستها و  اتصالات از نوع استیل ضد زنگ304 می باشند. زه آلومینیومی حاشیه تابلوها می بایست از قسمت پشت با نگهدارنده هایی از تسمه های گالوانیزه گرم تقویت گردیده که علاوه بر ایجاد استحکام بستهای نگهدارنده تابلوها را نیز در مقابل وزش بادهای تند حفاظت نماید. جزئیات تسمه های تقویتی و بستهای نگهدارنده قبل از تولید کلی می بایست تایید کارفرما را اخذ نماید.

9- کیفیت ساخت تابلوها چه از نظر جنس ورق و فرم نشیمنگاه ورق و برش و نصب زه حاشیه و چه از نظر کیفیت برش شبرنگ و چسباندن آنها در بالاترین سطح کیفی و در تعهد و گارانتی پیمانکار می باشد. بدیهی می باشد نمونه بست و اتصالات تابلوها در نمونه تابلوی ارائه شده از سوی پیمانکار مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاحات احتمالی جهت اعمال به پیمانکار اعلام می گردد.

10- متن و اسامی اماکن مورد نظر جهت درج بر روی تابلوها از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. بدیهی می باشد چیدمان و طراحی نوشتارها بر روی تابلوها بر عهده پیمانکار می باشد.

11- نمونه کامل ساخته شده یک تابلو قبل از ساخت کلی می بایست به تایید کار فرما برسد.

12- در صورت نیاز به درج نام لاتین بر روی تابلوها مسئولیت تهیه متن لاتین و درج ان بر اساس حروف استاندارد بر عهده پیمانکار می باشد.

13-  تهیه کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار و کلیه هزینه های حمل دریایی و زمینی و حمل تا محل نصب بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

14-کیفیت اجرای کار مورد نظر کیفیت درجه یک و مطابق استاندادرهای مربوطه بوده و در صورت عدم تحقق کارفرما تعهدی در خصوص پرداخت کارهای غیر استاندارد ندارد.

15- سرعت باد 120 کیلو متر در ساعت احتساب می گردد.

16- باز تابش نور تابلوها در شب می بایست هیچگونه تداخلی نداشته باشند و این مورد به جهت تاثیر در خواندن تابلوها در شب بسیار حائز اهمیت می باشد.

16- عکس نمونه هایی از تابلو های نصب شده در جزیره جهت آشنایی بیشتر پیوست می باشد.

17- نوع فونت برای کلیه تابلوها یکسان می باشد اما در خصوص سایز فونت بر اساس تعداد کلمه نام معبر و با توجه به فضای تابلو سایز فونت تغییر نموده به گونه ایی که تناسب تابلو و سایز فونت کاملا هماهنگ باشند. و مسئولیت این تغییر سایز فونت متناسب بر عهده پیمانکار می باشد.